## Slide 1
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
  Omówienie wyników realizacji prac w ramach projektu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącego jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu
21 września 2020 r.
Barbara Toczko
Zastępca Dyrektora
Departament Monitoringu Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
www.gios.gov.pl

## Slide 2
Wprowadzenie dotyczące pomiarów jakości powietrza
Pomiary jakości powietrza realizowane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym benzenu, są prowadzone na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle od 2005 roku na stacji automatycznej, zlokalizowanej na Os. Piastów, przy ul. Bolesława Śmiałego.
W 2020 roku na stacji w Kędzierzynie-Koźlu badane są następujące zanieczyszczenia na Os. Piastów, przy ul. Bolesława Śmiałego :
metodą automatyczną: pył zawieszony PM10 i PM2,5, benzen, tlenek węgla, tlenek azotu, tlenki azotu, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki oraz ozon;
metodą manualną: pył zawieszony PM2,5.
Mając na uwadze ustalenia dotyczące pomiarów jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu podjęte na spotkaniach w dniach 18 lutego (Kędzierzyn-Koźle) oraz 3 marca (Warszawa) od dnia 5 marca 2020 r. GIOŚ rozpoczął wykonywanie dodatkowych pomiarów za pomocą mobilnej stacji pomiarowej do pomiarów jakości powietrza na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle.
www.gios.gov.pl

## Slide 3
Mobilną stacją pomiarową prowadzone są badania: benzenu, pyłu zawieszonego PM2,5 i pyłu zawieszonego PM10.
W dniach od 5 marca do 12 maja pomiary za pomocą stacji mobilnej prowadzone były przy ul. Szkolnej następnie stacja została przeniesiona do nowej lokalizacji przy ul. Broniewskiego. W lokalizacji przy ul. Broniewskiego pomiary są wykonywane od 21 maja do chwili obecnej.
www.gios.gov.pl

## Slide 4
Podsumowanie wyników pomiarów przeprowadzonych
przy ul. Szkolnej
W dniu 28 maja odbyło się robocze spotkanie podsumowujące wyniki badań przeprowadzonych za pomocą stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 3 w porównaniu z wynikami pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na stałej stacji pomiarowej zlokalizowanej na Os. Piastów, przy ul. Bolesława Śmiałego.
W spotkaniu, które z uwagi na sytuację epidemiologiczną przybrało formę wideokonferencji, uczestniczyli: Pan Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pan Artur Maruszczak, Wiceprezydent Miasta Kędzierzyn Koźle wraz z osobami reprezentującymi Urząd Miasta, Pan Ireneusz Wiśniewski, przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn Koźle, przedstawiciele Komitetu Ochrony Powietrza w Kędzierzynie Koźlu, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB oraz grono ekspertów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
www.gios.gov.pl

## Slide 5
BENZEN
www.gios.gov.pl

## Slide 6
Podsumowanie wyników pomiarów benzenu przeprowadzonych
przy ul. Szkolnej
www.gios.gov.pl

## Slide 7
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
W okresie od 5 marca 2020 roku do 12 maja 2020 roku stacja badawcza realizowała pomiary pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzenu przy ul. Szkolnej 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

## Slide 8
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Wyniki uzyskane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 05.03.2020 r. do 12.05.2020 r.
Okres pomiarowy 05.03.2020 r. – 12.05.2020 r. | Stacja PMŚ |  |  | Stacja badawcza |  | 
 | Benzen [µg/m3] | Pył PM10 [µg/m3] | Pył PM2,5 [µg/m3] | Benzen [µg/m3] | Pył PM10 [µg/m3] | Pył PM2,5 [µg/m3]
stężenie średnie | 3,1 | 25,5 | 17,6 | 2,0 | 34,8 | 27,5
stężenie max 1-godzinne | 106,7 (09.04.20 3:00) | 112,0 (05.03.20 4:00) | 86,4 (05.03.20 4:00) | 50,9 (25.04.20 4:00) | 161,3 (28.04.20 20:00) | 128,0 (04.04.20 23:00)
stężenie min 1-godzinne | 0,1 (08.05.20 17:00) | 1,1 (12.05.20 00:00) | 0,8 (12.05.20 00:00) | 0,08 (23.04.20 10:00) | 0,9 (12.05.20 2:00) | 0,9 (12.05.20 2:00)
stężenie max 24-godzinne | – | 52,2 (27.03.20) | 34,9 (27.03.20) | – | 76,6 (28.03.20) | 59,2 (28.03.20)
stężenie min 24-godzinne | – | 6,5 (10.04.20) | 4,3 (10.04.20) | – | 7,3 (12.05.20) | 5,9 (12.05.20)
Liczba dni z przekroczeniem PM10 | – | 1 | – | – | 10 | –
Liczba stężeń 1-godzinnych benzenu powyżej wartości 30 µg/m3 | 31 | – | – | 7 | – | –
Liczba stężeń 1-godzinnych benzenu powyżej wartości 50 µg/m3 | 15 | – | – | 1 | – | –
Liczba stężeń 1-godzinnych benzenu powyżej wartości 100 µg/m3 | 5 | – | – | 0 | – | –

## Slide 9: Kierunek i prędkość wiatru
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl

## Slide 10: Wyniki stężeń benzenu uzyskane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 05.03.2020 r. do 12.05.2020 r.
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Chart: Benzen

## Slide 11: Benzen
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Stężenie benzenu w rozpatrywanym okresie osiągnęło wyższe wartości na stacji PMŚ, niż na stacji badawczej znajdującej się niedaleko Blachownia Holding S.A.
Wartość średnia wyniosła na stacji PMŚ – 3,1 mg/m3,
natomiast na stacji badawczej – 2,0 mg/m3.
Wartość maksymalna na stacji monitoringowej osiągnęła 106,7 mg/m3 (w dniu
9 kwietnia o godz. 3:00), a na badawczej 50,9 mg/m3 (25 kwietnia o godz. 4:00).
Terminy najwyższych stężeń benzenu na obu stacjach nie pokrywają się.
Liczba 1-godzinnych stężeń benzenu powyżej wartości 30 mg/m3 na stacji PMŚ wystąpiła 31 razy, a na stacji badawczej – 7 razy.

## Slide 12: Benzen
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl

## Slide 13
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
2020 r.
Stacja badawcza
Chart: Róża zanieczyszczeń C6H6 Kędzierzyn-Koźle 5.03.2020-12.05.2020 (stacja badawcza)
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
 | 0.87281 | 1.2603 | 4.0296 | 4.3989 | 1.2164 | 1.7136 | 1.3847 | 0.84141

## Slide 14
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Wpływ warunków meteorologicznych na stężenia benzenu
Analizie poddano również kierunki napływu wiatrów (dane ze stacji IMGW, zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu) w odniesieniu do podwyższonych 1-godzinnych stężeń benzenu, czyli powyżej 30 mg/m3.
Dla stacji PMŚ przyjęto napływ mas powietrza od strony Blachowni Holding dla zakresu 60-120o (od północnego-wschodu do południowego-wschodu), natomiast z kierunku ArcelorMittal w Zdzieszowicach dla zakresu 290-0o (od północy do północnego-zachodu). Natomiast w przypadku stacji badawczej napływ od strony Blachowni Holding przyjęto dla zakresu 60-160o, a od strony Zdzieszowic dla zakresu 290-0o (od północy do północnego-zachodu).
Na stacji PMŚ w okresie od 5 marca do 12 maja br. wystąpiło 31 przypadków stężeń 1-godzinnych powyżej 30 mg/m3, z czego 20 przypadków miało miejsce przy wiatrach z kierunku Blachowni Holding, a 4 przypadki przy wiatrach wiejących od strony Zdzieszowic. Z kolei na stacji badawczej w rozpatrywanym okresie wystąpiło tylko 7 przypadków stężeń benzenu powyżej 30 mg/m3, z czego 4 razy wiatry wiały od strony Blachowni Holding, a ani razu nie wiały od strony Zdzieszowic.

## Slide 15
Podsumowanie wyników pomiarów przeprowadzonych
przy ul. Broniewskiego
www.gios.gov.pl

## Slide 16
Podsumowanie wyników badań
www.gios.gov.pl

## Slide 17
Okres pomiarowy 21.05.2020 r. – 16.09.2020 r. | Stacja PMŚ |  |  | Stacja badawcza |  | 
 | Benzen [µg/m3] | Pył PM10 [µg/m3] | Pył PM2,5 [µg/m3] | Benzen [µg/m3] | Pył PM10 [µg/m3] | Pył PM2,5 [µg/m3]
stężenie średnie | 2,8 | 19,2 | 10,8 | 2,0 | 19,2 | 13,2
stężenie max 1-godzinne | 153,4 (01.08.20 4:00) | 81,3 (28.07.20 10:00) | 45,8 (12.09.20 9:00) | 296,0 (01.08.20 1:00) | 95,0 (24.08.20 21:00) | 81,3 (24.08.20 21:00)
stężenie min 1-godzinne | 0,07 (12.07.20 12:00) | 1,5 (31.08.20 10:00) | 0,8 (31.08.20 10:00) | 0,03 (05.09.20 19:00) | 1,8 (31.08.20 11:00) | 1,1 (31.08.20 10:00)
stężenie max 24-godzinne | – | 42,0 (08.08.20) | 24,2 (09.08.20) | – | 41,4 (08.08.20) | 29,3 (08.08.20)
stężenie max 24-godzinne | – | 6,1 (02.09.20) | 2,7 (27.08.20) | – | 7,0 (02.09.20) | 4,4 (27.08.20)
Liczba dni z przekroczeniem PM10 | – | 0 | – | – | 0 | –
Liczba stężeń 1-godzinnych benzenu powyżej wartości 30 µg/m3 | 65 | – | – | 26 | – | –
Liczba stężeń 1-godzinnych benzenu powyżej wartości 50 µg/m3 | 31 | – | – | 9 | – | –
Liczba stężeń 1-godzinnych benzenu powyżej wartości 100 µg/m3 | 3 | – | – | 2 | – | –
Wyniki uzyskane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 21.05.2020 r. do 16.09.2020 r.
www.gios.gov.pl

## Slide 18
Wyniki stężeń benzenu uzyskane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 21.05.2020 r. do 16.09.2020 r.
www.gios.gov.pl
Chart: benzen

## Slide 19
Benzen
Stężenie benzenu w rozpatrywanym okresie osiągnęło wyższą średnią wartość na stacji PMŚ, niż na stacji badawczej niedaleko Blachownia Holding S.A.
Wartość średnia wyniosła na stacji PMŚ – 2,8 mg/m3,
natomiast na stacji badawczej – 2,0 mg/m3.
Wartość maksymalna na stacji monitoringowej osiągnęła 153,4 mg/m3 (w dniu 1 sierpnia o godz. 4:00), a na badawczej 296,0 mg/m3 (1 sierpnia o godz. 1:00).
Terminy najwyższych stężeń benzenu na obu stacjach w większości przypadków pokrywają się.
Liczba 1-godzinnych stężeń benzenu powyżej wartości 30 mg/m3 na stacji PMŚ wystąpiła 65 razy, a na stacji badawczej – 26 razy.
www.gios.gov.pl

## Slide 20: Kierunek i prędkość wiatru
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Stacja badawcza przy ul. Broniewskiego
Stacja PMŚ przy ul. B. Śmiałego
Stacja badawcza ul. Szkolna
Stacja PMŚ - Zdzieszowice

## Slide 21: Benzen
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Stacja badawcza przy ul. Broniewskiego
Stacja PMŚ przy ul. B. Śmiałego
Stacja badawcza ul. Szkolna
Stacja PMŚ - Zdzieszowice

## Slide 22
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Stacja badawcza ul. Broniewskiego
Chart: 
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
 | 1.7835 | 2.6044 | 8.4316 | 1.6889 | 0.81279 | 1.4608 | 1.2581 | 1.17
.
.
Chart: 
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
 | 1.0092 | 1.6571 | 4.9746 | 1.6297 | 1.0046 | 1.3247 | 0.89564 | 1.3593
Chart: 
| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
 | 0.87281 | 1.2603 | 4.0296 | 4.3989 | 1.2164 | 1.7136 | 1.3847 | 0.84141
Stacja PMŚ przy ul. B. Śmiałego
Stacja badawcza ul. Szkolna
rurociąg

## Slide 23
Wpływ warunków meteorologicznych na stężenia benzenu
Analizie poddano również kierunki napływu wiatrów (dane ze stacji IMGW, zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu), w odniesieniu do podwyższonych 1-godzinnych stężeń benzenu, czyli powyżej 30 mg/m3.
Na stacji PMŚ w okresie od 21 maja do 16 września br. wystąpiło 65 przypadków stężeń 1-godzinnych powyżej 30 mg/m3, z czego 38 przypadków miało miejsce przy wiatrach z kierunku wschodniego, a 8 przypadków przy wiatrach wiejących od strony północnej. Z kolei na stacji badawczej w rozpatrywanym okresie wystąpiły tylko 26 przypadki stężeń benzenu powyżej 30 mg/m3, z czego 15 przypadków miało miejsce przy wiatrach z kierunku wschodniego, a 2 przypadki przy wiatrach wiejących od strony północnej. Spośród 91 przypadków stężeń powyżej 30 mg/m3 na stacji PMŚ i badawczej, nie pozyskano danych meteorologicznych w 16 przypadkach.
www.gios.gov.pl

## Slide 24
Pył zawieszony PM10 i PM2,5
www.gios.gov.pl

## Slide 25: Pył zawieszony PM10 stacja przy ul. Szkolnej
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
W przypadku pyłu PM10 wartości stężeń uzyskane na stacji badawczej przy ul. Szkolnej są wyższe, niż na stacji PMŚ.
Stężenie średnie z okresu od 5 marca do 12 maja br. wyniosło:
na stacji badawczej - 34,8 mg/m3
na stacji PMŚ - 25,5 mg/m3.
Podobnie kształtowały się wartości stężeń maksymalnych. Najwyższe stężenie 24-godzinne wyniosło:
na stacji badawczej - 76,6 mg/m3 (w dniu 28.03.2020),
na stacji PMŚ - 52,2 mg/m3 (w dniu 27.03.2020).
Również liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej była znacznie wyższa na stacji badawczej, niż na stacji PMŚ i osiągnęła odpowiednio 10 dni z przekroczeniami i 1 dzień.

## Slide 26: Wyniki stężeń pyłu PM10 uzyskane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 05.03.2020 r. do 12.05.2020 r.
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Chart: PM10

## Slide 27: Pył zawieszony PM2,5 stacja przy ul. Szkolnej
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 również osiągnęło znacznie wyższe wartości na stacji badawczej, w porównaniu ze stacją monitoringową.
Wartość średnia wyniosła:
na stacji badawczej - 27,5 mg/m3,
na stacji PMŚ – 17,6 mg/m3.
Wartość maksymalna 24-godzinna osiągnęła odpowiednio:
na stacji badawczej - 59,2 mg/m3 (w dniu 28.03.2020)
na stacji PMŚ - 34,9 mg/m3 (w dniu 27.03.2020).

## Slide 28: Wyniki stężeń pyłu PM2,5 uzyskane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 05.03.2020 r. do 12.05.2020 r.
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Chart: PM2,5

## Slide 29
Pył zawieszony PM10 stacja przy ul. Broniewskiego
W przypadku pyłu PM10 wartości stężeń uzyskane na stacji badawczej są porównywalne z wynikami uzyskanymi na stacji PMŚ.
Stężenie średnie z okresu od 21 maja do 16 września br. wyniosło:
na stacji badawczej – 19,2 mg/m3,
na stacji PMŚ – 19,2 mg/m3.
Podobnie kształtowały się wartości stężeń maksymalnych, najwyższe stężenie 24-godzinne wyniosło:
na stacji badawczej - 41,4 mg/m3 (w dniu 08.08.2020),
na stacji PMŚ - 42,0 mg/m3 (w dniu 08.08.2020).
Liczba dni z przekroczeniami wartości dobowej nie została odnotowana w badanym okresie.
www.gios.gov.pl

## Slide 30
Wyniki stężeń pyłu PM10 uzyskane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 21.05.2020 r. do 16.09.2020 r.
www.gios.gov.pl
Chart: PM10

## Slide 31
Pył zawieszony PM2,5 stacja przy ul. Broniewskiego
Stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 osiągnęło wyższe wartości na stacji badawczej, w porównaniu ze stacją monitoringową.
Wartość średnia wyniosła:
na stacji badawczej 13,2 mg/m3,
na stacji PMŚ – 10,8 mg/m3.
Wartość maksymalna 24-godzinna osiągnęła odpowiednio:
na stacji badawczej - 29,3 mg/m3 (w dniu 08.08.2020)
na stacji PMŚ - 24,2 mg/m3 (w dniu 09.08.2020).
www.gios.gov.pl

## Slide 32
Wyniki stężeń pyłu PM2,5 uzyskane na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 21.05.2020 r. do 16.09.2020 r.
www.gios.gov.pl
Chart: PM2,5

## Slide 33: Podsumowanie wyników badań
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
www.gios.gov.pl
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki można stwierdzić, że w przypadku benzenu średnie stężenie na stacji badawczej przy ul. Szkolnej było mniejsze o ok. 35% niż na stacji PMŚ, a stężenie benzenu na stacji przy ul. Broniewskiego w analizowanym okresie było o ok. 28,5% mniejsze niż na stacji PMŚ przy ul. B. Śmiałego.
Również liczba stężeń 1-godzinnych powyżej 30 µg/m3 na stacji badawczej w obydwu lokalizacjach była dużo mniejsza. W lokalizacji przy ul. Szkolnej - ok. 4,5 razy mniejsza, a w lokalizacji przy ul. Broniewskiego 2,5 razy mniejsza aniżeli na stacji PMŚ przy ul. B. Śmiałego, przy czym w drugiej lokalizacji terminy podwyższonych stężeń w większości przypadków się pokrywały, a w lokalizacji przy ul. Szkolnej się nie pokrywały.

## Slide 34
W przypadku pyłu PM10 średnie stężenie uzyskane na stacji badawczej w sezonie wiosennym było o 36% większe niż na stacji PMŚ, a liczba dni z przekroczeniem była 10 razy większa. Rozpatrując pył zawieszony PM2,5 można zaobserwować zbliżoną tendencję, jak w przypadku pyłu PM10, średnie stężenie na stacji badawczej było o 56% większe niż na stacji PMŚ. Uzyskane wyniki stężeń zanieczyszczeń pyłowych wskazują na istotny wpływ niskiej emisji w rejonie lokalizacji stacji badawczej przy ul. Szkolnej.
W sezonie letnim stężenia zarówno pył PM10 jak i PM2,5 były niskie i na podobnym poziomie na obu stacjach.
Podsumowanie wyników badań
www.gios.gov.pl

## Slide 35
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zlecił wykonanie pogłębionej analizy wpływu warunków meteorologicznych na stężenia zanieczyszczeń w Kędzierzynie-Koźlu.
Analizę wykona Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy instytut Badawczy.
Analiza będzie obejmowała m.in:
wykonanie charakterystyki warunków klimatycznych obszaru Kędzierzyna-Koźla i obszarów sąsiadujących z miastem ze szczególnym uwzględnieniem wentylacji atmosfery;
Kompleksowa analiza wpływu warunków meteorologicznych
na stężenia zanieczyszczeń w Kędzierzynie-Koźlu
www.gios.gov.pl

## Slide 36
określenie warunków wentylacyjnych atmosfery sprzyjających wysokim koncentracjom zanieczyszczeń w powietrza, w tym benzenu;
określenie statystycznych związków stężeń zanieczyszczeń powietrza (benzen, SO2, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz NO2) z meteorologią w ujęciu wieloletnim obejmującym co najmniej lata 2015-2019;
dokonanie identyfikacji epizodów wysokich stężeń benzenu, które wystąpiły od 1 stycznia 2018 r. do 31 października 2020 r. i określenie ich związku z warunkami meteorologicznymi;
charakterystykę standardową (roże zanieczyszczeń), stratyfikację, analizę synoptyczną, trajektorie;
Kompleksowa analiza wpływu warunków meteorologicznych
na stężenia zanieczyszczeń w Kędzierzynie-Koźlu
www.gios.gov.pl

## Slide 37
wykonanie szczegółowej charakterystyki zdarzeń w okresie badań specjalnych obejmującej dodatkowe pomiary jakości powietrza wykonane za pomocą stacji badawczej w okresie od 5 marca do 31 października 2020 r.
Analiza zostanie wykonana do końca listopada i po dokonaniu przez GIOŚ odbioru pracy zostanie udostępniona na portalu GIOŚ „Jakość Powietrza”.
Kompleksowa analiza wpływu warunków meteorologicznych
na stężenia zanieczyszczeń w Kędzierzynie-Koźlu
www.gios.gov.pl

## Slide 38
GŁÓWNY INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA
  Dziękuję za uwagę!
www.gios.gov.pl